## Slide 1
CÓDIGOS

## Slide 2
Alguien sabe qué es esto?

## Slide 3: La piedra de Rosetta Menfis 196A.C Actualmente en el Museo Británico
Geroglíficos
Demótico
Griego

## Slide 4: Atbash

## Slide 5: Alberti-Vigenere Cipher

## Slide 6
Para profundizar un poco más…..
Estatua de Alan Turing en Bletchley Park, realizada por Stephen Ketlle en 2007. Richard Gillin
http://www.eldiario.es/turing/criptografia/Breve-historia-criptografia_0_261773822.html

## Slide 7: Maquina Enigma

## Slide 8: Alan Turing Responsable de descifrar el Código Enigma

## Slide 9
Objetivo
  Conocer los distintos tipos de códigos y sus aplicaciones.
  Presentar los mecanismos de detección y corrección de errores.

## Slide 10
Definiciones
  Carácter: Grupo de bits que representa un símbolo. (letra, número o control)
  Byte: Grupo de bits consecutivos que se tratan como una unidad o caracter.
  Alfabeto: conjunto de grupos de bits o caracteres que conforman un sistema.
  Protocolo: Conjunto de reglas y procedimientos que regulan las comunicaciones entre dos o mas dispositivos

## Slide 11
Código
  Definición: Correspondencia que se puede establecer entre los símbolos del alfabeto fuente con los del alfabeto código.
  Alfabeto Fuente: Contiene los símbolos originales que se quieren codificar.
  Alfabeto Código: Contiene los símbolos equivalentes a los símbolos originales.

## Slide 12
Códigos

## Slide 13
Códigos
  Codificación: Operación que nos permite pasar del alfabeto fuente al alfabeto código
  Decodificación: Operación inversa a la codificación, permite pasar del alfabeto código al fuente

## Slide 14
Clasificación de los códigos
  Código Bloque: Cada caracter codificado tiene la misma longitud.
Código No singular: Código bloque en el cual a cada símbolo le corresponde una única codificación.
Código Singular: Código bloque en el cual a cada símbolo le corresponden dos o mas codificaciones
  Código Compacto: cada caracter puede tener una longitud diferente, buscando que cada mensaje pueda transmitirse con el menor numero posible de símbolos.

## Slide 15
Código Morse

## Slide 16
111
110
101
100
Binario
011
010
001
000
Binario
Gray
Gray
100
7
010
3
101
6
011
2
111
5
001
1
110
4
000
0
Código Gray

## Slide 17: Código Baudot
  Código de 5 bits utilizado en teletipos.
  También llamado Alfabeto internacional Nº 2 o código CCITT* Nº 2
  2^5=32 combinaciones, insuficientes para representar 26 letras + 10 números
  Utiliza 2 caracteres especiales (inversión letras, inversión números), y se obtienen 2x30=60 combinaciones posibles
      11111 (32) (letras)
      11011 (27) (dígitos, puntuación)
  4 códigos especiales para SP, CR, LF & blank
*Comité Consultatif Internationale de Telephonie et de Telegrtaphie - Ginebra

## Slide 18
Código Baudot

## Slide 19
Codigo baudot
  Problemas:
    Requiere códigos especiales para cambiar el set de caracteres.
    No posee minúsculas, y tiene pocos caracteres especiales.
    No posee mecanismo de detección de errores.
    Los caracteres no están en orden por su valor binario.
    Diseñado para transmisión de datos, no para procesamiento.
  Código Baudot Internacional
    Agrega un 6to bit para paridad
Paridad??? Que es??

## Slide 20
Códigos BCD
  Binary Coded Decimal
  Era el utilizado en las tarjetas perforada
  Código de 4 o 6 bits
    24=16 caracteres (4 bits)
      10 símbolos numéricos
    26=64 caracteres (6 bits)
      10 símbolos numéricos
      26 símbolos alfabéticos
      28 símbolos especiales de impresión
      5 símbolos adicionales de programación

## Slide 21
Código ASCII
  American Standard Code for Information Interchange
  Código de 7 bit desarrollado por el ANSI*
  27=128 diferentes caracteres
    Incluye mayúsculas y minúsculas
    Posee caracteres especiales (non-printable)
    Generalmente agregan un bit de paridad.
    Los caracteres están en orden binario
  El código ASCII extendido usa 8 bits.
    Usado para procesamiento y almacenamiento de información.
    Permite caracteres internacionales.
  A ambos códigos se les puede agregar paridad

## Slide 22
Código ASCII

## Slide 23
Código ASCII

## Slide 24
Código EBCDIC
  Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
  Código de 8 bit desarrollado por IBM
    Usado en comunicaciones, procesamiento y almacenamiento.
    Es una extensión del código propietario BCD de 6 bits
    Todavía usado en mainframes.
  28=256 diferentes caracteres.
    Incluye mayúsculas y minúsculas.
    Posee caracteres especiales (non-printable)
    Muchos blanks (códigos no usados)
    Se usa con/sin paridad (transmisión de bloques)

## Slide 25
Código UNICODE
  Diseñado para soportar lenguajes internaciones:
    Latin; Greek; Cyrillic; Armenian; Hebrew; Arabic; Syriac; Thaana; Devanagari; Bengali; Gurmukhi; Oriya; Tamil; Telegu; Kannada; Malayalam; Sinhala; Thai; Lao; Tibetan; Myanmar; Georgian; Hangul; Ethiopic; Cherokee; Canadian-Aboriginal Syllabics; Ogham; Runic; Khmer; Mongolian; Han (Japanese, Chinese, Korean ideographs); Hiragana; Katakana; Bopomofo and Yi
  Codigo de 16 o 32 bits
    Incorpora ASCII en los primeros 128 códigos
    Incorpora caracteres latinos en los primeros 256 códigos
  Soportado por las nuevas plataformas de hardware y software, especialmente tecnologías web (JAVA, XML, HTML)
  www.unicode.org

## Slide 26
Resumen
Morse  . - (puntos y rayas)
Baudot  5 bit (sin paridad)
Int. Baudot  6 bit (5 datos + 1 paridad)
BCD  4/6 bits (sin paridad)
ASCII  8 bit (7 datos + 1 paridad)
EBCDIC  9 bit (8 datos + 1 paridad)
UNICODE  16/32 bits (sin paridad)

## Slide 27
Código de Huffman
En 1952, David Huffman propuso un método estadístico que permitía asignar un código binario a los diversos símbolos
Las claves de este código son:
  La longitud del código asignado a cada símbolo no es idéntica
  se asignan códigos cortos a los símbolos utilizados con más frecuencia (los que aparecen más a menudo)
  los símbolos menos frecuentes reciben códigos binarios más largos.
  la sucesión final de códigos con longitudes variables será en promedio más pequeña que la obtenida con códigos de longitudes constantes
El código Huffman crea una estructura de árbol ordenada con todos los símbolos y la frecuencia con que aparecen.
Las ramas se construyen en forma recursiva comenzando con los símbolos menos frecuentes

## Slide 28
Código de Huffman – Cómo se construye?
La construcción del árbol se realiza ordenando en primer lugar los símbolos según la frecuencia de aparición.
Los dos símbolos con menor frecuencia de aparición se introducen en el árbol y se eliminan de la lista.
Se conectan a un nodo cuyo peso es igual a la suma de la frecuencia de los dos símbolos.
Cada nodo formado se considera como un símbolo nuevo.
Los pasos 1 a 4 se repiten hasta que se obtiene un nodo principal llamado raíz.
El código de cada símbolo corresponde a la sucesión de códigos en el camino, comenzando desde la raíz.
De esta manera, cuanto más dentro del árbol esté el símbolo, más largo será el código.

## Slide 29
Código de Huffman – Ejemplo
 | Probilidad (pi) | Entropía (Hi) | Longitud (Li) | Long. Media (li)
A | 0,15 |  |  | 
B | 0,3 |  |  | 
C | 0,2 |  |  | 
D | 0,05 |  |  | 
E | 0,15 |  |  | 
F | 0,05 |  |  | 
G | 0,1 |  |  | 
Total | 1 | H = |  | l =

## Slide 30
Código de Huffman – Ejemplo
 | Probilidad (pi) | Entropía (Hi) | Longitud (Li) | Long. Media (li)
A | 0,15 | 0,41 |  | 
B | 0,3 | 0,52 |  | 
C | 0,2 | 0,46 |  | 
D | 0,05 | 0,22 |  | 
E | 0,15 | 0,41 |  | 
F | 0,05 | 0,22 |  | 
G | 0,1 | 0,33 |  | 
Total | 1 | H = 2,57 |  | l =

## Slide 31
Código de Huffman – Ejemplo
 | Probilidad (pi) | Entropía (Hi) | Longitud (Li) | Long. Media (li)
A | 0,15 | 0,41 |  | 
B | 0,3 | 0,52 |  | 
C | 0,2 | 0,46 |  | 
D | 0,05 | 0,22 |  | 
E | 0,15 | 0,41 |  | 
F | 0,05 | 0,22 |  | 
G | 0,1 | 0,33 |  | 
Total | 1 | H = 2,57 |  | l =
B
A
E
C
G
D
F
0,1
0,2
1
0,4
0,3
0,6
DF
DFG
DFGC
AE
AEB
ABCDEFG

## Slide 32
Código de Huffman – Ejemplo
 | Probilidad (pi) | Entropía (Hi) | Longitud (Li) | Long. Media (li)
A | 0,15 | 0,41 |  | 
B | 0,3 | 0,52 |  | 
C | 0,2 | 0,46 |  | 
D | 0,05 | 0,22 |  | 
E | 0,15 | 0,41 |  | 
F | 0,05 | 0,22 |  | 
G | 0,1 | 0,33 |  | 
Total | 1 | H = 2,57 |  | l =
B
A
E
C
G
D
F
0,1
0,2
1
0,4
0,3
0,6
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1

## Slide 33
Código de Huffman – Ejemplo
 | Probilidad (pi) | Entropía (Hi) | Código | Longitud (Li) | Long. Media (li)
A | 0,15 | 0,41 | 010 |  | 
B | 0,3 | 0,52 | 00 |  | 
C | 0,2 | 0,46 | 10 |  | 
D | 0,05 | 0,22 | 1110 |  | 
E | 0,15 | 0,41 | 011 |  | 
F | 0,05 | 0,22 | 1111 |  | 
G | 0,1 | 0,33 | 110 |  | 
Total | 1 | H = 2,57 |  |  | l =

## Slide 34
Código de Huffman – Ejemplo
 | Probilidad (pi) | Entropía (Hi) | Código | Longitud (Li) | Long. Media (li)
A | 0,15 | 0,41 | 010 | 3 | 0,45
B | 0,3 | 0,52 | 00 | 2 | 0,6
C | 0,2 | 0,46 | 10 | 2 | 0,4
D | 0,05 | 0,22 | 1110 | 4 | 0,2
E | 0,15 | 0,41 | 011 | 3 | 0,45
F | 0,05 | 0,22 | 1111 | 4 | 0,2
G | 0,1 | 0,33 | 110 | 3 | 0,3
Total | 1 | H = 2,57 |  |  | l =2,6

## Slide 35
Transmisión de Códigos
  Un código de caracteres determina que bits se enviarán entre la terminal y el host.
  Pero como serán enviados esos bits?
    Transmisión Paralelo o Serie
    Sincronización
    Otras consideraciones:
      Velocidad
      Organización de los datos (protocolo)
      Medio de transmisión

## Slide 36
Se acuerdan transmisión en paralelo?
Se usa por ejemplo en la comunicación con dispositivos locales

## Slide 37
Y la transmisión serie?

## Slide 38
Asincrónico y Sincrónico
  Transmisión asincrónica: la sincronización de la transmisión se puede producir carácter por carácter. (bit de arranque/parada)
  Transmisión sincrónica: la sincronización es en gerenal por bloques, y los caracteres se transmiten en forma continua.

## Slide 39
Ejemplo transmisión Asincrónica
  La sincronización se puede realizar caracter por caracter.
  Los caracteres en la comunicaciones asincrónica estan delimitados por un bit de arranque (utilizado ademas para sincronizar o comenzar el reloj) y otro de parada.
    El bit de arranque es siempre un 0 (space) – se podria definir lo contrario-
    El bit de parada es siempre un 1 (mark)
  Los bits de arranque y parada sumados al bit de paridad, resultan en un overhead del 30 % usando código ASCII.
  También se la conoce como start-stop transmission
  Se usa en terminales tipo dumb
  Se le puede sumar un bit de paridad.

## Slide 40
Transmisión sincrónica
  Soporta la transmisión en modalidad bloque.
  No usa bit de arranque ni parade, pero si caracteres.
  La sincronización entre el transmisor y el receptor se realiza mediante caracteres de sincronización.
  Se usa en terminales “inteligentes”
  Los datos que ingresa el usuario se almacenan en la terminal
    Cuando se completa la entrada, el usuario presiona enter o send y todos los datos se transmiten en un bloque.

## Slide 41
Carácter inicio y fin
  Supera el problema de resincronización al hacer que cada bloque comience con una secuencia de caracteres ASCII, DLE, STX y termine con una secuencia DLE ETX
  Cuando se transmiten datos binarios, como programas objeto o números de punto flotante, puede ocurrir que los caracteres correspondientes a DLE STX o a DLE ETX ocurran en los datos.

## Slide 42
Protocolo orientados a caracter
  Basados en juegos de caracteres (alfabetos)
  Anteriores a las arquitecturas de Comunicación Generales
  Limitaciones
    Limitados a un alfabeto (ASCII, EBCDIC...)
    Detección de errores rudimentarios (paridades)
    Poco flexibles

## Slide 43
Protocolos orientados a bit
  Respuesta a las limitaciones de los protocolos orientados a caracter
  Objetivos
    Independencia del alfabeto
    Flexibilidad en configuraciones, aplicaciones y grado de sofisticación
    Detección de errores sofisticada (códigos cíclicos - CRC)
    Alto rendimiento

## Slide 44
Inicio y fin, y bits de relleno
  Los datos tienen un número arbitrario de bits y admite códigos de caracteres con un número arbitrario de bits por carácter.
  Una trama comienza con un número especial de Bits 01111110 llamado bandera (Código 7E)
  Cada vez que la capa de enlace de datos del transmisor encuentra 5 unos consecutivos en los datos, automáticamente inserta un bit 0 en la cadena de bits, llamados bits de relleno (Bit Stuffing)
  Cuando el receptor ve cinco bits 1 de entrada consecutivos seguidos de un bit 0, automáticamente borra el bit 0 de relleno

## Slide 45
Inicio y fin, y bits de relleno
  Con el relleno de bits , el límite entre las tramas puede reconocerse sin ambigüedad mediante la bandera.
  Si el receptor pierde la pista de donde está debe explorar la entrada en busca de banderas pues estas están presentes en los límites de las tramas no en los datos.
  Si lo datos de usuario contienen el patrón indicador 01111110 se transmite como 011111010 pero se almacena en la memoria del receptor como: 01111110

## Slide 46: Códigos detección errores
Definiciones y Características

## Slide 47
Que hacer con los errores
  Códigos de detección de errores
    Envían información junto con los datos que permite deducir que ocurrió un error, pero no cual, y pida una retransmisión
  Códigos de corrección de errores
    Envían información redundante junto con cada bloque de datos a enviar al receptor para deducir que carácter se envío

## Slide 48
Definiciones
  Error: un error en datos binarios es definido como un valor incorrecto en uno o más bits
  Single error: valor incorrecto en un solo bit
  Multiple error: uno o más bits incorrectos
  Distancia entre códigos: número de posiciones de bits en que difieren dos códigos.
  Peso de la palabra: numero de bits dentro de la palabra iguales a 1.
      Si la cantidad de unos es par se denomina paridad par o even
      Si la cantidad de unos es impar, es paridad impar u odd

## Slide 49
Detección y corrección de errores
Detección
Control de Paridad
Vertical
Horizontal
Doble Paridad
Cíclica / entrelazada
Código Polinomial
Corrección
Códigos autocorrectivos
Hamming
Técnicas especiales
Hacia adelante (FEC)
Con repetición (ARQ)

## Slide 50
Deteccion de errores
Diferentes métodos (ejemplos):
  Check Digits: se agregan a los datos
  Hash Totals: suma de grupos de ítems
  Byte Counts: Se transmite un número que indica la cantidad de caracteres del mensaje
  Character Echoing: los caracteres transmitidos son re-enviados al usuario como chequeo.

## Slide 51
Detección de errores
Métodos de detección de errores usados en las comunicaciones:
  Vertical redundancy check (VRC) o Paridad
  Longitudinal Redundancy Check (LRC)
  Cyclic Redundancy Check (CRC)

## Slide 52
Vertical Redundancy Check (VRC) o paridad
    También conocida como VRC - Vertical redundancy check (test de redundancia vertical)
    Se suman los bits y se agrega un cero o un uno para obtener una cantidad par o impar de unos según la paridad elegida
    Se agrega este bit, llamado de paridad, al final del código.

## Slide 53
Longitudinal Redundancy Check (LRC)
    Se agrega un caracter de chequeo de bloque (BCC - Block Check Character) al final de cada bloque de caracteres transmitidos.
    El primer bit del BCC sirve como paridad de todos los primeros bits de los caracteres en el block.
    El segundo bit sirve como paridad de todos los segundos bits en el block, etc, etc.
    Si se combinan LRC con VRC se puede tener un mecanismo de corrección de errores.

## Slide 54
Cyclic Redundancy Check (CRC)
  Detecta bits con error mejor que VRC o LRC o ambos.
  Se calcula para cada bloque de datos transmitidos.
  Usa una función polinómica para generar los caracteres de chequeo de bloque.
  Se puede calcular a medida que se reciben los caracteres de un bloque, lo que le da velocidad.
  Gracias a su confiabilidad, CRC se volvió un método estándar de detección de errores para la transmisión de bloques de datos.

## Slide 55
Cyclic Redundancy Check (CRC)
  CRC permite detectar el 100% de los errores de igual o menor longitud del polinomio CRC.
  Cuando el error es mas largo que el CR , CRC-16 detecta el 99.998% y el CRC-32 detecta 99.99999998% de ellos.
  CRC-16 es P(x) = X16+X12+X5+1  Polinomio Generador
    Errores simples = 100%
    Errores dobles = 100%
    Errores impares = 100%
    Errores en ráfagas
      Menores que 17 bits = 100%
      Hasta 17 bits = 99.997%
      Mayores a 17 bits = 99.998%
  CRC-12 es P(x) = X12+X11+X3+X2+X1+1
    Igual pero para 6 bits

## Slide 56
Distancia mínima
  Sea un código con palabra de n bits
  La distancia mínima (distancia Hamming) de un código es el número de bits en los cuales dos caracteres de un código difieren
  Para poder corregir 1 bit debo tener por lo menos una dist. de 3 (d=2n-1)
  Ejemplo: código de 4 caracteres y 5 bits

## Slide 57
Concluyendo
  En un código con distancia mínima de 3 bits:
    Errores de 1 bit se pueden detectar y corregir
    Errores de 2 bits se pueden detectar pero no corregir.
    Errores de 3 o mas bits no siempre pueden detectarse

## Slide 58
Código Hamming
  Inventado por Richard Hamming en 1950
  Basado en dos conceptos:
    Redundancia: mensaje es dividido en dos partes
      los bits de datos del mensaje
      los bits de redundancia para verificar el mensaje
    El concepto de paridad
      valor de los bits de redundancia
      bit paridad par: el bit tiene el valor de tal forma que el peso de la palabra sea par
      bit paridad impar: el bit tiene el valor de tal forma que el peso de la palabra sea impar
    2p > n+p+1

## Slide 59
Características
Es un código autocorrector que permite detectar y corregir errores mediante el empleo de bits de paridad con determinadas combinaciones únicas de bit de información
Los bits de paridad se ubican SIEMPRE en las posiciones que son potencias de 2 (por ej: 20 = 1).

## Slide 60
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
p1 | p2 |  | p4 |  |  |  | p8 |  |  |  |  |  |  |  | p16
p1 |  | i3 |  | i5 |  | i7 |  | i9 |  | i11 |  | i13 |  | i15 | 
 |  |  | p4 | i5 | i6 | i7 |  |  |  |  | i12 | i13 | i14 | I15 | 
 | p2 | I3 |  |  | I6 | I7 |  |  | i10 | i11 |  |  | i14 | i15 | 
 |  |  |  |  |  |  | p8 | i9 | i10 | i11 | i12 | i13 | i14 | i15 | 
p1 | p2 | i3 | p4 | i5 | i6 | i7 | p8 | i9 | i10 | i11 | i12 | i13 | i14 | i15 | p16
¿Cómo se construye?

## Slide 61
Ejemplo

## Slide 62
Ejemplo código hamming: Emision
  Tamaño palabra de datos: 4 bits (i3 i5 i6 i7) = 1001
  Número bits paridad/redundancia: 3 (p1 p2 p4)
  Formato palabra codificada a enviar:
  Cálculo valores bits de paridad:
        p1 = i3 + i5 + i7
        p2 = i3 + i6 + i7
        p4 = i5 + i6 + i7

## Slide 63
Ejemplo código hamming: Emision
  Palabra de datos: 1001
  Bits paridad/redundancia: 3 (p1 p2 p4)
  Formato palabra codificada a enviar:
  Cálculo valores bits de paridad:
        p1 = i3 + i5 + i7 = 0
        p2 = i3 + i6 + i7 = 0
        p4 = i5 + i6 + i7 = 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 64
Ejemplo código hamming: Recepción
  Palabra codificada que llega = 0001001
  Es necesario decodificar la palabra
  Las fórmulas para verificar los bits recibidos son:
      e1 = p1 + i3 + i5 + i7
      e2 = p2 + i3 + i6 + i7
      e3 = p4 + i5 + i6 + i7
  La “palabra” para determinar el bit errado se forma:
      e3 e2 e1 = 011 = 3

## Slide 65
Ejemplo código hamming: Recepción
  Palabra codificada que llega = 0001001
  Es necesario decodificar la palabra
  Las fórmulas para verificar los bits recibidos son:
      e1 = p1 + i3 + i5 + i7 = 1
      e2 = p2 + i3 + i6 + i7 = 1
      e3 = p4 + i5 + i6 + i7 = 0
  La “palabra” para determinar el bit errado se forma:
      e3 e2 e1 = 011 = 3
0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 66
Verificacion si hubo error
Si (e1 = e2 = e3 = 0) entonces no hubo error en la transmisión sino error, el bit erróneo corresponde al equivalente decimal de (e3e2e1)2:
    001: 1
    010: 2
    011: 3
    100: 4
    101: 5
    110: 6
    111: 7

## Slide 67
Verificacion si hubo error
Se recibe 0111010, con paridad par
Cuáles son los datos recuperados con
x1 x2 a3 x4 a5 a6 a7 0 1 1 1 0 1 0
e1 : x1 a3 a5 a7 : 0 1 0 0 // e1: 1 e2 : x2 a3 a6 a7 : 1 1 1 0 // e2: 1 e3 : x4 a5 a6 a7 : 1 0 1 0 // e3: 0
bit errado: 0 1 1 = bit nro 3, a3.
corregido resulta 0 1 0 1 0 1 0